Техническое задание

на ремонтно-строительные работы по устройству

наружной лестницы выхода со 2-го этажа корпуса 30

по адресу: Ленинградский пр-т, д.80

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж некапитального строения: |  |  |
|  | - демонтаж рулонной кровли 3 слоя | м2 | 7,5 |
|  | - демонтаж цем.-песч. стяжки, t=40мм | м2 | 7,5 |
|  | - демонтаж утеплителя: засыпка шлаком, t=150мм | м2 | 6,0 |
|  | - демонтаж жел./бет. плит покрытия, t=120мм | м2 | 6,5 |
|  | - снятие дер. дверного блока 900х2100мм | шт. | 1 |
|  | - демонтаж кирпичных стен | м3 | 8,0 |
|  | - демонтаж бетонного пола, t=50мм | м2 | 6,0 |
| 2 | Демонтаж металлоконструкции сущ. лестницы |  |  |
|  | - швеллер № 12П | м.п. | 6,0 |
|  | - мет. уголок 70х70х8 | м.п. | 15,0 |
|  | - мет. пруток Ø20мм | м.п. | 40,0 |
|  | - мет. труба Ø20х2мм | м.п. | 16,0 |
| 3 | Нарезка алмазными дисками швов в асфальтобетонном покрытии, толщиной 80мм | м.п. | 16,0 |
| 4 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия, толщиной 80мм | м2 | 2,0 |
| 5 | Разработка грунта | м3 | 1,4 |
| 6 | Устройство щебеночных утрамбованных подушек | м3 | 0,2 |
| 7 | Бетонирование мет. стоек в земле | м3 | 1,6 |
| 8 | Изготовление и монтаж мет. стоек |  |  |
|  | - труба 120х120х6мм, L=4500мм | шт. | 2 |
|  | - труба 120х120х6мм, L=2500мм | шт. | 4 |
|  | - мет. пл-на -10х150х150мм | шт. | 12 |
| 9 | Изготовление и монтаж мет. каркаса маршей и площадок лестницы |  |  |
|  | - швеллер № 14П | м.п. | 30,0 |
|  | - мет. уголок 63х5 | м.п. | 85,0 |
| 10 | Пробивка гнезд 150х150х250мм в кирпичной стене для опирания балок лестничной площадки | шт. | 2 |
| 11 | Закладка в гнездах в стене теплоизоляции: плит Пеноплекс, размером 150х150мм, толщиной t=50мм | шт. | 2 |
| 12 | Заделка бетонированием балок в кирпичной стене | м3 | 0,01 |
| 13 | Изготовление и монтаж мет. настила площадок и ступеней лестницы из рифленого листа t=6мм | м2 | 16,0 |
| 14 | Монтаж мет. ограждения, высотой 1,2м, из металлических профильных труб |  |  |
|  | - 50х50х4 | м.п. | 25,5 |
|  | -40х20х3 | м.п. | 76,5 |
| 15 | Огрунтовка ГФ-021 и окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза мет. элементов лестницы | м2 | 85,0 |
| 16 | Демонтаж-монтаж (с сохранением) кровельного покрытия из металлочерепицы | м2 | 6,0 |
| 17 | Укрытие полиэтиленовой пленкой дверей и окон | м2 | 12,0 |
| 18 | Сбор и вывоз строительного мусора и разработанного грунта | контейнер | 1 |

Приложение: Чертежи устройства наружной металлической лестницы на 3-х листах.

Исп. Бойко Е.Н.

8-495-780-54-45 (доб. 337)