| «Согласовано» |  | «Утверждаю» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель Генерального Начальник строительного управления |
|  |  | ООО «СОЦИУМ-СОКОЛ» |
|  |  |  |  | А. П. Разборщиков |
|  |  | «____»_______________2019г. |

Техническое задание

На работы по замене трубопроводов ХВС по адресу:

г. Москва, Ленинградский пр-кт, дом 80, корп.66, технический этаж.

- Выполнение ремонтных работ

| №№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объемы работ | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж тепловой изоляции типа Энергофлекс на трубопроводе dнар.133мм. | п.м. | 180 |  |
|  | Демонтаж стального трубопровода при условном давлении 1,6 МПа, dнар.133мм. | п.м. | 180 |  |
|  | Демонтаж стального трубопровода dy50мм | п.м. | 15,0 |  |
|  | Монтаж стального трубопровода dy50мм | п.м. | 15,0 |  |
|  | Демонтаж стального трубопровода dy80мм | п.м. | 6,0 |  |
|  | Монтаж стального трубопровода dy80мм | п.м. | 6,0 |  |
|  | Демонтаж стальных фланцевых задвижек dy 50 мм. | шт. | 4 |  |
|  | Демонтаж стальных фланцевых задвижек dy 80 мм. | шт. | 3 |  |
|  | Демонтаж шарового крана dy32мм | шт. | 1 |  |
|  | Демонтаж (разборка с сохранением) подвесного потолка «Армстронг» | м2 | 16,0 |  |
|  | Монтаж стального шарового крана (фланцевого ) с ответным фланцем dy32 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж стального трубопровода при условном давлении 1,6 МПа, dнар.133 мм. | п.м. | 180 |  |
|  | Монтаж стальных отводов dнар.133 мм. | шт. | 32 |  |
|  | Монтаж стальных шаровых кранов (фланцевых ) с ответными фланцами dy50 мм | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж стальных шаровых кранов (фланцевых ) с ответными фланцами dy80мм | шт. | 3 |  |
|  | Врезка стального трубопровода dy50мм. в магистральный трубопровод | шт. | 4 |  |
|  | Врезка стального трубопровода dy80мм. в магистральный трубопровод | шт. | 3 |  |
|  | Гидравлическое испытание стального трубопровода давлением Рисп.=1.25бар. | п.м. | 180 |  |
|  | Огрунтовка стального трубопровода dнар.133, dнар.57, dнар. 89, грунт ГФ-021 за два раза | м2 | 81 |  |
|  | Устройство тепловой изоляции (пенополиуретановые трубки) проложенных трубопроводов dнар.133 мм. | п.м. | 180 |  |
|  | Окраска поверхности стального трубопровода dнар.133, dнар.57, dнар. 89 эмалью ПФ-115 | м2 | 85 |  |
|  | Устройство тепловой изоляции (пенополиуретановые трубки) проложенных трубопроводов dу80 мм. | п.м. | 6,0 |  |
|  | Устройство тепловой изоляции (пенополиуретановые трубки) проложенных трубопроводов dу50 мм. | п.м. | 15,0 |  |
|  | Установка дополнительных опорных кронштейнов под трубопровод dнар.133 мм. из металлического уголка 50х50 | п.м. | 45,0 |  |
|  | Установка металлических подвесок для крепления трубопроводов к плитам перекрытия типа ПМ-108-3920-1800 (Ст.3 сп) | копл. | 12 |  |
|  | Монтаж подвесного потолка «Армстронг» | м2 | 16,0 |  |
|  | Погрузка вручную строительного мусора | 1т | 2,6 |  |
|  | Устройство переносного вытяжного вентилятора в месте производства сварочных работ | шт. | 1 |  |

2.Сдача законченных ремонтом трубопровода ХВС

2.1. Сдачу-приемку выполненных ремонтных работ на линии объединённого /хозяйственно-питьевого водопоровода осуществить составом представителей: Подрядчика (строительно-монтажной организации) и Заказчика (ООО «СОЦИУМ-СОКОЛ») с оформлением Акта сдачи-приемки законченных монтажом работ в 2-х экземплярах (по одному для каждой из сторон).

  - При сдаче-приемке Подрядчик предоставляет Заказчику (ООО «СОЦИУМ-СОКОЛ») исполнительную документацию и передаются копии технической документация на установленное оборудование и ЗРА:

- план и схема смонтированного трубопровода;

- сертификаты на использованные материалы, электроды;

- паспорта (формуляры) на трубопроводы и оборудование (арматуру).

Исп.Напойкин А.Г.

Тел. 8(495)-780-54-45, доб.350

# Text boxes

| Приложение № |  |
| --- | --- |
| к договору № |  | от |  | 2019 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №

на работы по ремонту трубопровода ХВС по адресу: г.Москва, Ленинградский пр-кт, дом 80, корп.66

г. Москва

2019