| «Согласовано» |  | «Утверждаю» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель Генерального Генеральный директор |
|  |  | ООО «Социум-Спас» |
|  |  |  |  | Э.Р.Казиев. |
|  |  | «____»______ _____2019г. |

Техническое задание

на работы по ремонту трубопроводов ХВС на территории г. Москва,                                   ул. Габричевского, дом 5, корп.10

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объемы работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена водопровода от ВК-2 до ВК-4 |
|  | Резка асфальтового покрытия дисковыми станками | м | 98,5 |  |
|  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, δ=110мм. | м3 | 6,0 |  |
|  | Демонтаж камня бордюрного | м | 2,0 |  |
|  | Разработка выравнивающего гравийного слоя толщиной 300мм. | м3 | 16,2 |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили – самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3, группа грунтов 1-3, глубиной, h=2,00 ± 2,49м. | м3 | 102,4 |  |
|  | Демонтаж люка водопроводного колодца с крышкой | шт. | 4 |  |
|  | Демонтаж скобы в колодце | шт | 4 |  |
|  | Разборка кладки стен из кирпича | м3 | 0,5 |  |
|  | Демонтаж фланцевого шарового крана dy100мм (с сохранением) | шт. | 2 |  |
|  | Демонтаж фланцев диаметром, dy100мм | шт. | 4 |  |
|  | Демонтаж стального водопровода бесканальной прокладки при условном давлении 1,6 МПА, dy100 мм | п.м. | 52,0 |  |
|  | Очистка от грязи и строительного мусора колодцев | м3 | 0,2 |  |
|  | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 | 0,2 |  |
|  | Монтаж стальной скобы колодца | шт. | 4 |  |
|  | Устройство основания песчаного 150мм. (речной песок) | м3 | 8,1 |  |
|  | Проливка (уплотнение) водой основания песчаного | м3 | 8,1 |  |
|  | Деревянное крепление откосов котлована доской толщиной 40 мм. с устройством распорок. | м2 | 225 |  |
|  | Монтаж трубопроводов из ПЭ 100 труб наружным диаметром 125мм SDR11 | п.м. | 52,0 |  |
|  | Монтаж фланцевого шарового крана dy100мм. | шт | 2 |  |
|  | Монтаж перехода с ПЭ на сталь | шт | 2 |  |
|  | Монтаж шарового крана для холодной воды диаметром, dy100мм. (новый ) | шт | 1 |  |
|  | Монтаж перехода с ПЭ на сталь | шт | 1 |  |
|  | Врезка dy100мм. в магистральную сеть dy250мм | шт | 1 |  |
|  | Восстановление кладки стен колодца из кирпича | м3 | 0,5 |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов наружным диаметром125мм | п.м. | 52,0 |  |
|  | Изоляция поверхностей трубопроводов готовыми изделиями из пенополиуретана наружным диаметром трубопроводов 125мм | м2 | 20,5 |  |
|  | Монтаж люков водопроводных колодцев с крышками | шт | 4 |  |
|  | Разборка ограждений котлована | м2 | 225 |  |
|  | Обратная засыпка траншей грунтом с трамбовкой | м3 | 102,4 |  |
|  | Щебеночная подготовка под асфальт 300мм | м3 | 16,2 |  |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 102,4 |  |
|  | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей δ=110мм. | м3 | 6,0 |  |
|  | Монтаж камня бордюрного | м | 2,0 |  |

Разработали: инженер ТВС и канализации

Напойкин А.Г. тел.8(495)-780-54-45

# Text boxes

| Приложение № |  |
| --- | --- |
| к договору № |  | от |  | 2019 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №01/Т-2019

на работы по ремонту трубопроводов ХВС на территории г. Москва, ул.Габричевского д.5, корп.10

г. Москва

2019